Урок 9

Тема: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Цель: изучить с учащимися инструменты для сверления; научить приемам сверления.

Оборудование: дрели, коловорот, сверла, заготовки.

Ход урока

I.  Повторение  пройденного материала.

1.  Б е с е д а по вопросам:

- Расскажите о назначении и устройстве рубанка.

- Отчего зависит толщина снимаемой стружки при строгании?

- Для чего предназначен шерхебель?

2. Выполнение практических заданий.

1) Покажите, как правильно нужно держать рубанок при строгании.

2) Покажите, как нужно класть рубанок на верстаке.

3. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. И л л ю с т р а т и в н ы и  рассказ.

Учитель. Отверстия в детали могут быть сквозными или глухими.

Отверстия в поперечном пилении могут быть:

- круглые;

- овальные;

- квадратные;

- прямоугольные;

- шестигранные и др.

Наиболее  распространенными  являются  круглые  отверстия, они выполняются с помощью различных сверл:

- спиральное;   центровое;   шнековое;    ложечное.

2. Самостоятельная работа по учебнику.

Учитель. Прочитайте материал в учебнике о процессе сверления со слов: «До начала сверления...».

Расскажите, что вы узнали о процессе сверления различными сверлами.

3. Устройство инструментов сверления.

Хвостовая часть сверла предназначена для закрепления его в патроне коловорота или ручной дрели и др.

Давайте рассмотрим устройство коловорота по рисунку.

Учитель рассказывает об основных деталях инструментов и их назначении, демонстрирует их действие на практике.

Направление вращения сверла должно быть таким, чтобы режущие кромки врезались в обрабатываемый материал и срезали стружку.

Каким образом необходимо производить сверление? (Ответы учащихся.)

Последовательность действий должна быть таковой:

1) до начала сверления намечают центр отверстия (карандашом или мелом);

2) затем ставят сверло в отмеченную точку перпендикулярно к поверхности заготовки;

3) ладонью левой руки нужно нажать на упор;

4) теперь будем вращать рукоятку по часовой стрелке. (См. Приложения, рис. 31.)',

5) в конце сверления упор ослабляется во избежание откалывания древесины.

4. Инструктирование по правилам безопасности при сверлении.

1) При сверлении под заготовку подкладывают доску и крепят к верстаку.

2) При сверлении необходимо соблюдать осторожность, четкость, точность, быть внимательным и сосредоточенным.

3) Следует обязательно надежно закреплять заготовку и подкладную доску.

4) Прочно и надежно закреплять сверло в патроне.

5) Ручку дрели, коловорота вращать без усилий.

6) Класть инструмент на верстак сверлом от себя.

III. Практическая работа.

Выполнение заданий:

1. Закрепите заготовку изготовляемого вами изделия в зажиме верстака,  ориентируясь на рисунок «Приемы сверления».

2. Разделите центры будущих отверстий.

3. Подберите нужный диаметр сверла.

4. Произведите сверление намеченных отверстий.

IV. Итог урока.

Оценка практической работы учащихся.